Технический райдер стационарного светового оборудования

Малая сцена

4 диммерных блока по 12 каналов

20 нерегулируемых включений с управлением из световой рубки

4 DMX-входа по периметру площадки

Решетка для развески аппаратуры на потолке – шаг 50см.

Комплект аппаратуры:

- Прожектор профильный Acclaim – 14 шт.

- Прожектор профильный Junior 26-50о – 6 шт.

- Прожектор ETC PAR 650 – 6 шт.

- Прожектор линзовый Acclaim-650 – 10 шт.

- Прожектор mini-Profile – 8 шт.

- Прожектор PinSpot 4о – 6 шт.

При необходимости Малая Сцена может быть доукомплектована любым количеством аппаратуры со склада основной сцены.