Приложение 6

Cписок сценического оборудования для Большого ЗАЛА

| № п/п | Оборудование | Кол-во | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АРЗ (антрактно - раздвижной занавес) | 1 | Размер 7,5х12м (2 половины), распашной с заходом, стационарный, электромеханический (с постоянной скоростью открытия/закрытия), тканевый многослойный, оформление занавеса выполнено в технике peach-work (лоскутковое шитье), управление с пульта на сцене |
| 2 | Подвижный портал | 1 | Размер 7,5х14м (2 половины), распашной без захода, стационарный, ручной (канатно-блочное управление),рамно-тканевый однослойный |
| 3 | Подзор | 1 | Размер 4,5х12м , подвижный (подъемно - опускной), ручной (ПОМ), тканевый однослойный отгруженный |
| 4 | Световая П-образная ферма (световой занавес) |  | Габаритный размер напольной металлической конструкции 8х12м, треугольная равнобедренная ферма 28х28х28 мм, стационарная |
| 5 | Световая передвижная рама (левая и правая) | 2 | Размер 3,5х1м, пять перекладин из трубы D40мм, амплитуда движения от архитектурного портала до задника сцены |
| 7 | ПОМ (подъемно-опускные механизмы) | 22 (с подзором) | Противовесные штанкетный подъёмы (штанкета: труба D58мм, длина 12м) прямой вытяжки с ручным (канатным) приводом на тросовом полиспасте с рамой противовеса (калкаш штанкетный двутавр №14.), с изменяемым весом (груза театральные 10кг,160х205х55 мм), с тремя тросовыми сходами, грузоподъемность не более 1,5кН (150 кг), допустимая максимальная нагрузка 3кН (300 кг), шаг направляющих между ПОМ - 250 мм, |
| 8 | Софитные ПОМ (световые подъёмныефермы) | 2 | Неуравновешенный штанкетный подъем на вальной лебедке с электромеханическим приводом и двумя независимыми тормозными системами, с тремя тросовыми сходами, габаритный размер софитной фермы 0,3х0,5х12м, статическая нагрузка на точку 210 кг, суммарная нагрузка на подъём 630 кг (статика), 555кг (динамика), скорость подъёма и опускания софитов постоянная, управление с пульта на сцене |
| 9 | Подъёмные кубы | 12 | Габаритный размер кубов в планшете сцены 3х9м, размер куба 1,5х1,5х0,8 , амплитуда подъёма относительно планшета сцены вверх-0,8 м , вниз -0,7м , раздельная гидравлическая система подъёма на каждый куб, дистанционное управление кубов с пульта на сцене, грузоподъёмность на верхний планшет куба 500кг |
| 10 | МТРЗ (механизм тросового занавеса) | 4 | Механизм тросового занавеса для распашных кулис(«расдёжка»)с канатно–блочным управлением, установка на ПОМ, 2 стационарных и 2 перемещаемых, грузоподъёмность до 35 кг (тяжелые ткани или легкие плоские конструкции) |

Эксплуатационное состояние

- ПОМ требуется замена управляющих канатов