Приложение 7

Cписок звукового оборудования для Большого ЗАЛА

| № п/п | Оборудование | Кол-во | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Midas Verona V 240/ 8 (микшерский пульт) | 1 | 16 моно + 8 многофункциональных входов, • отключаемые «инсерты» на каждом канале • Высококачественный микрофонный предусилитель • 4-х полосный отключаемый EQ • 8 AUX • 100мм самоочищающиеся монорельсовые фэйдеры • Матрица 12х4 • Четыре группы быстрого мьютирования • 8 многофункциональных входов |
| 2 | ELECTRO-VOICE Q 44 (усилитель мощности) | 4 | Мощность 2 Ом: 650 Вт Мощность 4 Ом: 450 Вт Мощность 8 ОМ: 270 Вт Скорость нарастания: > 25 В/мс КНИ: < 0,03 % Сигнал/шум: >106 дБ Входной импеданс: 20 кОм Входная чувствительность: +2.2 dBu |
| 3 | ELECTRO-VOICE ZX5-60B (фронтальные мониторы) | 4 | 600-ваттная пассивная двухполосная полнодиапазонная акустическая система черного цвета с диаграммой направленности 60° х 60°, высокомощный низкочастотный вуфер DVX-3150, новый компрессионный драйвер ND2 с 2" катушкой и неодимным магнитом, Встроенный пассивный кросовер, астотный диапазон (+/-3 dB): 52-16 kHz Рекомендуемая граница НЧ среза: 36 Hz Чувствительность 1W/1m: 99 dB Макс. уровень звукового давления: 133 dB Долговременная мощность: 600 W Кратковременная мощность: 2,400 W Горизонтальный угол рассеивания: 60° Вертикальный угол рассеивания: 60° НЧ драйвер: 15" DVX-3150 ВЧ драйвер: 2" ND2 Частота раздела кросовера: 1.500 Hz Номинальное сопротивление: 8 Ohm Минимальное сопротивление: 6.5 Ohm |
| 4 | PROEL EX12P (задние мониторы) | 2 | 150-ваттная пассивная двухполосная полнодиапазонная акустическая система, акустическое излучение –монополярная, Количество полос 2 Номинальная мощность 150 Вт Макс. мощность 300 Вт Сопротивление 8 Ом Частота кроссовера 3.5 кГц Частоты Минимальная 65 Гц Максимальная 20 000 Гц |
| 5 | ELECTRO-VOICE FRi-122/64 («Surround»тыловые) мониторы) | 2 | 150-ваттная пассивная двухполосная полнодиапазонная акустическая система, Частотный диапазон: 50 - 15000 Hz SPL 1W/1M: 97 dB RMS мощность: 300W Пиковая мощность: 1200W Угол раскрытия: 60-40 Импеданс: 8 ohm |
| 7 | ULTRAVOICE Behringer XM8500 (Микрофоны динамические проводные) | 2 | Вокальный кардиоидный динамический микрофон с кардиоидной характеристикой - Частотный диапазон: 50 Гц - 15 кГц - Кардиоидная характеристика, эффективно подавляющая обратную связь - Специальная крепежная система Shock mount, снижающий механические шумы - Двойной поп-фильтр, минимизирующий придыхание и низкочастотные шумы - Прочная, надежная металлическая конструкция и электромагнитное экранирование |
| 8 | PROEL (Стойки микрофонные) | 4 |  |
| 9 | TECHNICS SL-PG4 (Проигрыватель CD-audio) | 1 | Загрузка диска - фронтальный лоток Коэффициент гармоник 0.01 % Динамический диапазон 92 дБ Количество дисков 1 Поддержка стандартов CD-R, CD-RW, CD Отношение сигнал/шум 100 дБ Выходы - линейный, оптический |
| 10 | SONY MDS-JB940 SONY MDS-JE640 (Проигрыватели MD (мини-дисков)) | 2 | Количество дисков - 1 Загрузка диска - щелевая загрузка Поддержка стандартов - MD Подключение: Входы - коаксиальный, оптический Выходы - оптический, коаксиальный |
| 11 | YAMAHA KX-493 (магнитофон кассетный) | 1 |  |
| 12 | TASCAM DA-20 (DAT магнитофон) | 1 |  |
| 13 | SHURE MX202 B/C (микрофоны обзорные подвесные) | 2 | миниатюрный театрально-хоровой кардиоидный микрофон на гибком креплении (10см) c шнуром 9м. Частотный диапазон микрофона составляет 50 Гц -17 кГц |
|  | ТС Electronics M300 (процессор эффектов) | 1 | Процессор имеет два аналоговых входа и выхода (джеки), 24-разрядные преобразователи со 128-кратной передискретизацией, цифровой интерфейс формата SPDIF (RCA, поддерживает разрядность 24 бита и частоту дискретизации 44,1 кГц, на входе также 48 кГц), регуляторы входного уровня, баланса уровней обработанного и необработанного сигналов, баланса уровней первого и второго эффектов, двухсимвольный светодиодный дисплей, MIDI вход и выход, вход для педального переключателя (джек). |

Эксплуатационное состояние   -  удовлетворительное